Regulativ

for

private vandforsyninger

# Indhold

| 1 | INDLEDENDE BESTEMMELSER |
| --- | --- |
| 2 | VANDFORSYNINGENS STYRELSE |
| 3 | RET TIL FORSYNING MED VAND |
| 4 | FORSYNINGSLEDNINGER |
| 5 | STIKLEDNINGER |
| 6 | OPRETHOLDELSE AF TRYK OG FORSYNING |
| 7 | VANDFORSYNING TIL BRANDSLUKNING |
| 8 | VANDINSTALLATIONER |
|  | 8.1 | GENERELT VEDRØRENDE VANDINSTALLATIONER |
|  | 8.2 | VANDINSTALLATIONER M.V. I JORD |
|  | 8.3 | VANDINSTALLATIONER I BYGNINGER |
| 9 | AFREGNINGSMÅLERE |
| 10 | VANDSPILD |
| 11 | EFTERSYN AF VANDINSTALLATIONER OG OPLYSNINGSPLIGT |
| 12 | ANLÆGSBIDRAG |
| 13 | DRIFTSBIDRAG |
| 14 | BETALING AF ANLÆGS- OG DRIFTSBIDRAG |
|  | 14.1 | ANLÆGSBIDRAG OG DRIFTSBIDRAG PÅ EJENDOMSNIVEAU |
|  | 14.2 | DRIFTSBIDRAG FOR EJENDOMME SOM ER OMFATTET AF § 2 I BEKENDTGØRELSE OM INDIVIDUEL AFREGNING EFTER MÅLT FORBRUG |
| 15 | STRAFFEBESTEMMELSER |
| 16 | IKRAFTTRÆDELSE |

# 1 Indledende bestemmelser

| 1.1 | Dette regulativ er udfærdiget i medfør af § 55, stk. 4, i lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 130 af 26. februar 1999, af Kommunalbestyrelsen i Gedved Kommune efter forhandling med Vestbirk Vand- værk. |
| --- | --- |
|  | Regulativet udleveres vederlagsfrit af vandforsyningen. |
| 1.2 | Bestemmelserne om fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag har hjemmel i vandforsyningslovens § 53, stk. 1. |
| 1.3 | Bestemmelserne om vandmålere og betaling efter målt forbrug er fastsat i overens-stemmelse med Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelser nr. 525 af 14. juni 1996 om betaling for vand efter målt forbrug m.v. på ejendomsniveau og nr. 837 af 27. november 1998 om individuel afregning efter målt vandforbrug. |
| 1.4 | Bestemmelser om offentliggørelse af det leverede vands kvalitet m.v. er fastsat i overensstemmelse med § 30 i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 871 af 21. september 2001 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. |
| 1.5 | Bestemmelserne om installationsarbejders udførelse ved autoriserede VVS- installatører er i overensstemmelse med kravene i lov nr. 206 af 27. marts 2000 om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger (autori-sationsloven). |
| 1.6 | Bestemmelserne om kontrol med og indgreb i målere er i overensstemmelse med kravene fastsat i Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse nr. 866 af 8. december 1998 om kontrol med vandmålere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand. |
| 1.7 | Bestemmelserne om brandværnsforanstaltninger er i overensstemmelse med kravene fastsat i Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 1010 af 11. december 2002 om det kommunale redningsberedskabs dimensionering m.v. |
| 1.8 | I dette regulativ angiver betegnelsen ejer grundejeren, når der ikke er tale om ejerlej-lighedsforhold. For ejendomme med en eller flere ejerlejligheder angiver betegnelsen ejerne af de enkelte ejerlejligheder. Hvis der på en ejendom med ejerlejligheder er tinglyst en bestemmelse i ejendommens vedtægter om, at ejerforeningen er forpligtet over for vandforsyningen, anses ejerforeningen dog som ejer efter regulativets be-stemmelser. |
|  | Betegnelsen bruger omfatter lejeren af en lejlighed, herunder beboeren af en andels-lejlighed eller en ejendom, forpagteren af en erhvervsvirksomhed, ejeren af en ejer-lejlighed, når ejerforeningen efter det ovenstående betragtes som ejer, og beboeren af en tjenestebolig. |
|  | Hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning på grunden ikke er den sam- me, betragtes bygningen som en selvstændig fast ejendom efter tinglysningslovens § 19. |
| 1.9 | Ved individuel afregning efter målt forbrug angiver betegnelsen ejendom mindst to udlejnings- eller andelsenheder beliggende på et eller flere matrikelnumre, der i følge notering i matriklen skal holdes forenet. |
|  | Betegnelsen enhed angiver den enkelte udlejnings- eller andelsenhed i en ejendom. |
|  | Betegnelsen bruger omfatter den kontraktmæssige indehaver af retten til at benytte en enhed. |
| 1.10 | Ved vandforsyningens hovedanlæg forstås i dette regulativ dens indvindingsanlæg, råvandsledninger, vandbehandlingsanlæg, pumpeanlæg, herunder trykforøgeranlæg til særlige trykzoner i ledningsnettet, beholderanlæg samt hovedledninger til trans- port af færdigbehandlet vand til forsyningsnettet. |
|  | Ved vandforsyningens forsyningsledningsnet forstås ledningssystemet til transport af færdigbehandlet vand til forsyning af ejendomme gennem direkte tilsluttede stikled-ninger. |
|  | Ved stikledning forstås ledningen fra forsyningsledningen til grænsen af vedkom- mende grund, herunder en eventuel afspærringsanordning på stikledningen. |
| 1.11 | Ved vandinstallationer forstås alle installationer fra stikledningens forlængelse, som er omfattet af Norm for vandinstallationer, DS 439. |
|  | Ved jordledninger forstås ledningsinstallationer i jord, fra stikledningens forlængelse og frem til bebyggelse på grunden. |
| 1.12 | Ejeren af en ejendom, der får vand fra vandforsyningen, skal underrette eventuelle brugere af ejendommen om deres forpligtelser efter regulativet, men ejeren er i alle forhold ansvarlig over for vandforsyningen, jf. dog 9.13. |

# 2   Vandforsyningens styrelse

| 2.1 | Vestbirk Vandværk ejes og drives af andelsselskabet Vestbirk Vandværk. |
| --- | --- |
| 2.2 | Enhver ejer, hvis ejendom er tilsluttet vandforsyningen, er berettiget og forpligtet til at være medlem af selskabet. Vandforsyningen kan dog efter ansøgning fritage for medlemskab, ligesom ejere, der efter forholdets natur ikke kan være medlemmer, har ret til at optages som forbrugere, eventuelt på særlige betingelser. |
| 2.3 | Takster for anlægsbidrag, driftsbidrag og for etablering af midlertidige vandleveran- cer m.v. fastsættes af vandforsyningen, men skal godkendes af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor vandet forbruges, jf. vandforsyningslovens § 53. |
|  | De godkendte takster bekendtgøres i et takstblad, der vederlagsfrit udleveres af vandværket. |

# 3   Ret til forsyning med vand

| 3.1 | Enhver ejer, hvis ejendom ligger i vandforsyningens naturlige forsyningsområde, har ret til forsyning med vand til almindeligt husholdningsforbrug, til institutioner, til almindeligt landbrug (dog ikke til vanding af landbrugsafgrøder) og anden erhvervs-virksomhed, som benytter vand i mindre omfang. |
| --- | --- |
|  | Indlæggelsen af og forsyningen med vand sker på de vilkår, som er fastsat i regulati- vet og mod betaling efter godkendte takster. |
| 3.2 | Vandforsyningen bestemmer, i hvilket omfang der kan leveres vand til erhvervsvirk-somheder, som benytter vand i større omfang, og vand til sprinkleranlæg til brand-slukningsformål, jf. dog bestemmelserne i bekendtgørelse om det kommunale red-ningsberedskabs dimensionering m.v. Vandforsyningen fastsætter i hvert enkelt til- fælde vilkårene for en sådan levering. Vilkårene fastsættes i en skriftlig aftale, der skal godkendes af kommunalbestyrelsen. |
| 3.3 | Indlæggelse af og forsyning med vand fra vandforsyningen, som reserve for en ejen- doms eget vandforsyningsanlæg, kan normalt ikke forventes tilladt. |
|  | Vandforsyningen kan dog i undtagelsestilfælde tillade etableringen på særlige vilkår. |
| 3.4 | Vandforbruget skal aftages på en sådan måde, at trykstød ikke forekommer og såle- des, at pludselige og unødvendige variationer undgås. |

# 4 Forsyningsledninger

| 4.1 | Forsyningsledninger anlægges af, vedligeholdes af og tilhører vandforsyningen. Vandforsyningen bestemmer, hvornår forsyningsledninger skal anlægges, jf. dog vandforsyningslovens § 29 og §§ 45 - 48. |
| --- | --- |
| 4.2 | Vandforsyningsledninger må ikke anlægges i strid med den vedtagne vandforsy- ningsplan. |
| 4.3 | Hvis forsyningsledninger fremføres over privat grund, skal retten til deres anlæg, benyttelse og vedligeholdelse sikres ved deklaration, der skal tinglyses på de respek- tive ejendomme. |

# 5   Stikledninger

| 5.1 | Stikledninger med eventuelle afspærringsanordninger anlægges af, vedligeholdes af og tilhører vandforsyningen. Alt arbejde med stikledninger skal udføres af autorise- rede VVS-installatører eller af vandforsyningens personale, jf. bestemmelserne i By- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 1. februar 2001 om undtagelse fra krav om autorisation for så vidt angår gas- og vandforsyningsvirksomheder og ejere af af-løbsanlæg. |
| --- | --- |
| 5.2 | Hver ejendom skal have sin særskilte stikledning. Stikledningen skal normalt ind- lægges fra forsyningsledningen i den gade eller vej, hvortil ejendommen har facade (adgangsvej). |
|  | Hvis stikledning fremføres over privat grund, skal retten til dens anlæg, benyttelse og vedligeholdelse sikres ved deklaration, der skal tinglyses på den/de respektive ejen-domme. |
| 5.3 | Vandforsyningen kan omlægge en stikledning ved udstykning, om- eller tilbygnings-bygningsarbejder, ændringer i forbruget eller lignende, som indebærer, at stikled-ningsdimensionen bør ændres. I så fald må ejendommens ejer afholde udgifterne til omlægningen. Tilsvarende gælder, hvis ejeren selv ønsker stikledningen omlagt. |
| 5.4 | Vandforsyningen kan afbryde stikledningen til en ubenyttet ejendom ved forsynings-ledningen for ejers regning. |
| 5.5 | Ejer af en ejendom skal omgående give vandforsyningen meddelelse om indtrufne eller formodede fejl, herunder utætheder ved stikledninger og stophaner. |

# 6   Opretholdelse af tryk og forsyning

| 6.1 | Vandforsyningen skal til enhver tid tilstræbe at opretholde tilfredsstillende forsy-ningsforhold og opretholde et vandtryk, der gør almindeligt vandforbrug muligt i samtlige tilsluttede ejendomme, jf. dog 8.3.1. Vandforsyningen har dog ingen pligt til at opretholde noget mindstetryk i forsyningsledningsnettet ud for de enkelte ejen- domme. |
| --- | --- |
| 6.2 | Ved aflukning af vandledninger skal der normalt gives ejere eller deres repræsentan- ter et rimeligt varsel, men vandforsyningen kan ved ledningsbrud og andre særlige forhold foretage aflukninger uden varsel. |
| 6.3 | Enhver forbruger må uden at have krav på erstatning tåle de ulemper, der måtte opstå ved svigtende levering som følge af mangler ved anlægget og disses afhjælpning, ved vedligeholdelsesarbejder vedrørende anlægget, herunder ved ledningsbrud, strøm- svigt og anden force majeure, eller ved ledningslukninger, reparationer og udskyl- ning af ledninger m.v. |
| 6.4 | Vandforsyningen kan, uden at der kan gøres krav på erstatning herfor, træffe bestem- melse om indskrænkning af vandforbruget eller visse dele af det, herunder om ind-skrænkning med hensyn til vanding af haver m.v., når vandforsyningens drift eller hensynet til vandforekomsterne gør det nødvendigt. Amtsrådet kan pålægge vandfor-syningen at træffe en sådan bestemmelse. |

# 7   Vandforsyning til brandslukning

| 7.1 | Etablering og vedligeholdelse af brandhaner på forsyningsledninger skal ske efter kommunalbestyrelsens anvisning og udgifterne hertil afholdes af kommunalbestyrel- sen. Kommunalbestyrelsen kan forlange, at forsyningsledninger af hensyn til deres funktion ved brandslukning anlægges med større ledningsdimension end ellers nød-vendigt. Merudgifterne hertil afholdes af kommunalbestyrelsen. |
| --- | --- |
|  | Ved omlægning af en forsyningsledning afholder kommunalbestyrelsen udgifterne til flytning og tilslutning af brandhaner på forsyningsledningen. |
| 7.2 | Bortset fra indsats ved brand m.v. og andre nødstilfælde må ingen bruge vand fra brandhaner, medmindre kommunalbestyrelsen og vandforsyningen har givet tilladelse hertil. |

# 8   Vandinstallationer

| 8.1 | Generelt vedrørende vandinstallationer |
| --- | --- |
| 8.1.1 | Vandinstallationer etableres af, vedligeholdes af og tilhører grundejeren, jf. dog 9.4 og 9.6 angående afregningsmålere. |
|  | Alle udgifter vedrørende vandinstallationer afholdes af grundejeren, jf. dog 9.6 og 9.15, 4. punktum angående afregningsmålere. |
|  | Hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning på grunden ikke er den sam- me, jf. 1.8, 5. punktum afholdes udgifter vedrørende vandinstallationer af ejeren af bebyggelsen på grunden. |
| 8.1.2 | Inden iværksættelse af vandinstallationsarbejder, der er omfattet af autorisationslo- ven, skal der indhentes tilladelse hertil fra den lokale bygningsmyndighed hos kom- munen i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i byggeloven og bygningsreglementerne (Bygningsrelement 1995 og Bygningsrelement for småhu- se, 1998). |
|  | Arbejder med nyanlæg og væsentlig ændring af vandinstallationer til installations-genstande, vandvarmere, vandbehandlingsanlæg, regnvandsanlæg med mere, hvor svigtende tilbagestrømningssikring kan udgøre en risiko for forurening af vandforsy-ningsanlægget, skal færdigmeldes til vandforsyningen. |
| 8.1.3 | Arbejder med vandinstallationer, herunder med jordledninger og vandmålere, må kun udføres af autoriserede VVS-installatører, jf. dog By- og Boligministeriets bekendt-gørelser nr. 68 af 1. februar 2001 om undtagelser fra krav om autorisation som VVS-installatør til udførelse af simple arbejder med vand- og sanitetsinstallationer (ud-skiftning) og nr. 70 af 1. februar 2001 om undtagelse fra krav om autorisation for så vidt angår gas- og vandforsyningsvirksomheder og ejere af afløbsanlæg. |
|  | Installationer for vand skal udføres efter den godkendte Norm for vandinstallationer (DS 439:2000) medmindre bygningsmyndigheden har godkendt andet. |
| 8.1.4 | Fabriksfremstillede produkter, der indgår i eller tilsluttes vandinstallationer, skal en- ten være |
|  | a) | godkendt af Erhvervs- og Boligstyrelsen (VA-godkendt), medmindre det pågæl- dende produkt er undtaget ifølge de til enhver tid gældende bestemmelser om godkendelsesordningen, eller |
|  | b) | forsynet med CE-mærke, der viser at produktet stemmer overens med en harmoni- seret standard eller er omfattet af en europæisk teknisk godkendelse, eller |
|  | c) | omfattet af en af Erhvervs- og Boligstyrelsen godkendt godkendelses- eller kon-trolordning, f.eks. en DS-certificeringsordning. |
| 8.1.5 | Vandinstallationer skal benyttes og vedligeholdes på en sådan måde, at der ikke er fare for forurening af vandet, findes utætheder eller på anden måde give anledning til gener. |
|  | Hvis det konstateres eller må formodes, at der er utætheder, herunder utæthed på jordledning, eller andre fejl, skal ejeren sørge for, at vandinstallationen snarest mu- ligt gennemgås og i fornødent omfang bringes i orden. Brugere skal snarest anmelde konstaterede eller formodede fejl til ejeren. |
|  | Hvis fejlen har betydning for ejendommens vandforbrug, skal ejeren underrette vand-forsyningen om forholdet. |
| 8.1.6 | Vandforsyningen kan pålægge ejeren at lade foretage de foranstaltninger, som vand-forsyningen finder ønskelige af hensyn til vandinstallationernes forsvarlige funktion. Sådanne foranstaltninger skal til stadighed holdes i god stand, og de må ikke fjernes eller ændres uden vandforsyningens tilladelse. |
| 8.1.7 | Ejeren har pligt til at holde ubenyttede vandinstallationer aflukket og tømt for vand. Vandforsyningen kan forlange, at vandinstallationer i ubenyttede bygninger afbrydes på forskriftsmæssig måde. |
| 8.1.8 | Forsømmer ejer de forpligtelser, som efter ovenstående samt efter nedenstående 8.2., 8.3, 9.2, 1. punktum og 9.8 påhviler ham med hensyn til vandinstallationerne, kan kommunalbestyrelsen efter anmodning fra vandforsyningen lade arbejdet udføre på hans bekostning. |
| 8.2 | Vandinstallationer m.v. i jord |
| 8.2.1 | Ved ombygning af en ejendom kan vandforsyningen forlange, at jordledningen ænd- res, hvis det anses for nødvendigt af hensyn til ejendommens kommende vandfor- brug. |
| 8.2.2 | Udgifter til omlægning af jordledning, som følge af nødvendig omlægning af forsy- nings- og/eller stikledning, afholdes af grundejeren. |
| 8.2.3 | Målerbrønde skal udføres således, at vandmåleren holdes frostfri. Brønden skal være forsynet med et forsvarligt dæksel, og skal ved ejerens foranstalt- ning holdes ren og så vidt muligt tør. |
| 8.3 | Vandinstallationer i bygninger |
| 8.3.1 | Finder vandforsyningen, at trykforholdene i en ejendom kan forventes at blive util-fredsstillende, og dette kan henføres til særlige forhold vedrørende den pågældende ejendom, kan vandforsyningen forlange, at der efter nærmere angivne forskrifter skal opstilles et trykforøgeranlæg i forbindelse med ejendommens vandinstallationer. |

# 9   Afregningsmålere

| 9.1 | De generelle bestemmelser for vandinstallationer jf. 8.1.1 - 8.1.4 finder tilsvarende anvendelse for installationer til forbrugsmåling. |
| --- | --- |
| 9.2 | Ejer af en ejendom, der er tilsluttet vandforsyningen, har pligt til at installere en må- ler til brug for afregning af ejendommenes samlede vandforbrug. |
|  | Der må kun anbringes én afregningsmåler på hver ejendom, medmindre der er truffet aftale med vandforsyningen om andet. |
| 9.3 | Afregningsmåleren anbringes i bygning umiddelbart efter jordledningens indføring og sådan, at den er beskyttet mod frost, utilsigtet opvarmning, mekaniske ydre på-virkninger og korrosion. |
|  | Hvor dette ikke kan lade sig gøre, anbringes måleren i en målerbrønd på jordlednin- gen. |
|  | Måleren skal til stadighed være let at aflæse og udskifte. |
| 9.4 | Afregningsmåleren stilles til rådighed af vandforsyningen og forbliver vandforsynin- gens ejendom. |
| 9.5 | Vandforsyningen har til enhver tid ret til at aflæse afregningsmålere. |
| 9.6 | Afregningsmålere vedligeholdes af vandforsyningen og for dennes regning. Vandfor-syningen er berettiget til når som helst for egen regning at udskifte og kontrollere målere. |
|  | Ejer og bruger må tåle de ulemper der er forbundet med, at vandtilførslen afbrydes ved udskiftning af måleren. |
| 9.7 | Afregningsmålerens størrelse og type bestemmes af vandforsyningen ud fra de op-lysninger, som ejeren har givet om vandinstallationerne, vandforbruget til erhvervs-virksomheder m.v. |
| 9.8 | Hvis vandforbruget ændres i forhold til det af ejeren tidligere oplyste jf. 9.7, således at afregningsmåleren ikke længere er tilpasset vandforbruget, kan vandforsyningen forlange målerinstallationen ændret, så måleren kan udskiftes med en måler af pas- sende størrelse. |
| 9.9 | Ejer er over for vandforsyningen forpligtiget til at erstatte en en afregningsmåler, hvis den er bortkommet eller er blevet beskadiget, f.eks. ved vold, brand, frost m.v. Dette gælder ikke ved almindelig slitage. |
| 9.10 | Opdager ejeren, at der er utætheder eller fejl ved en afregningsmåler, skal han snarest give vandforsyningen meddelelse herom. Brugere af en ejendom skal snarest melde konstaterede fejl til ejeren. |
| 9.11 | Ejer og bruger må ikke foretage indgreb i afregningsmåleren, bryde plomben eller på nogen måde påvirke målerens korrekte funktion. Der må ikke gøres forsøg på optø- ning af en frossen måler. |
|  | Udgifter til eftersyn og istandsættelse eller udskiftning af en måler som følge af ind- greb jf. ovennævnte afholdes af ejeren. |
| 9.12 | Beslutning om at overgå fra fælles til individuel afregning med vandforsyningen skal meddeles skriftligt til kommunalbestyrelsen og vandforsyningen. |
| 9.13 | For ejendomme, hvor der er indgået aftale med vandforsyningen om individuel af- regning efter målt forbrug i de enkelte enheder, overgår ejerens ansvar, rettigheder og pligter for disse målere til brugerne af enhederne. |
| 9.14 | Afregningsmålere, der anvendes som grundlag for betaling af driftsbidrag, skal op- fylde de krav og underkastes den måletekniske kontrol, der er fastsat i bekendtgørel- se om kontrol med vandmålere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand, og de måletekniske forskrifter bekendtgørelsen henviser til. |
| 9.15 | Ejer kan ved skriftlig henvendelse til vandforsyningen forlange at få kontrolleret af-regningsmålerens nøjagtighed. |
|  | Måleren anses for at vise rigtigt, når dens visning ligger indenfor de maksimalt ac- ceptable grænser for måleunøjagtighed, som er fastsat i bekendtgørelse om kontrol med vandmålere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand, og de måletekniske forskrifter bekendtgørelsen henviser til. |
|  | Hvis målerens visning ligger inden for de acceptable grænser for måleunøjagtighed, afholdes udgifterne til prøvningen mv. af den, der har ønsket afprøvningen. |
|  | Hvis målerens visning ligger uden for de acceptable grænser for måleunøjagtighed, afholdes udgifterne til prøvningen mv. af vandforsyningen. |
|  | Efter forhandling med ejeren foretager vandforsyningen en skønsmæssig nedsættelse eller forhøjelse af det målte forbrug for det tidsrum, hvor vandforsyningen skønner, at fejlvisningen har fundet sted. |

# 10   Vandspild

| 10.1 | Vand fra vandforsyningen må, bortset fra brand under indsats eller andre nødstilfæl- de, ikke benyttes til andet formål eller i større mængde end den benyttelse, som vandforsyningen har fastsat, eller som med rimelighed kan antages at ville finde sted fra de tilladte vandinstallationer. |
| --- | --- |
|  | Spild af vand ved mangelfuld lukning af vandhaner eller ved anden uforsvarlig ad- færd er ikke tilladt. |
|  | Rindende vand må ikke bruges til køleformål, medmindre vandforsyningen har givet særlig tilladelse hertil. |
| 10.2 | Hvis vandspild, som ovenfor nævnt, foregår fra vandinstallationer før afregningsmå- leren, kan vandspildet forlanges betalt af ejendommens ejer ud over det almindelige driftsbidrag. |
|  | Størrelsen af vandspildet vil i så fald blive fastsat ved vandforsyningens skøn efter forhandling med ejeren. |

# 11 Eftersyn af vandinstallationer og oplysningspligt

| 11.1 | For at kunne kontrollere vandforbruget, efterse at vandinstallationer holdes i god og forskriftsmæssig stand, at der ikke finder vandspild sted samt for vedligeholdelse og udskiftning af vandmålere, skal vandforsyningens personale mod forevisning af legi-timation have adgang uden retskendelse til ethvert sted på en ejendom, hvor der fin- des vandinstallationer. |
| --- | --- |
|  | Ejeren skal om fornødent skaffe sådan adgang. |
| 11.2 | Enhver ejer og bruger af en ejendom, som er tilsluttet vandforsyningen, skal på for-langende give vandforsyningen alle oplysninger om vandets anvendelse og om for- brugets størrelse. |
| 11.3 | Vandforsyningen har pligt til at etablere et kontrolsystem til overvågning af nøjag-tigheden af vandforsyningens målere til forbrugsafregning og er forpligtet til at be-kendtgøre kontrolsystemets indhold over for de til vandforsyningen tilsluttede for- brugere, ligesom forbrugerne skal orienteres, hvis der foretages ændringer i kontrol-systemet. |
|  | For vandværker med færre end 100 målere kan disse målere nedtages for kassation efter maksimalt 8 år fra partiets opsætning uden, at der udføres stikprøvekontrol. For at dette er acceptabelt, skal følgende være opfyldt: |
|  | 1) | Alle målere skal nedtages samtidig (inden for et år). |
|  | 2) | Der må ikke have været indikation af problemer i driftsperioden. |
|  | 3) | Vandforsyningen skal kunne dokumentere ibrugværende måleres kvalitet. |
| 11.4 | Vandforsyningen har pligt til at stille den nødvendige information om vandforsynin- gen og drikkevandets kvalitet til rådighed for forbrugerne. |
|  | Mindst 1 gang om året skal vandforsyningen offentliggøre |
|  | i | opdaterede oplysninger om vandforsyningens adresse, telefonnummer, fax- nummer, e-postadresse, hjemmeside og eventuelle kontaktpersoner, |
|  | i | en generel beskrivelse af drikkevandets kvalitet, herunder værdier for alminde- lige parametre og værdier for parametre af særlig lokal betydning. |
|  | i | overskridelser af gældende kvalitetskrav for drikkevand. |

# 12   Anlægsbidrag

| 12.1 | Anlægsbidraget omfatter et bidrag til vandforsyningens hovedanlæg, et bidrag til forsyningsledningsnettet og et bidrag til stikledning. Bidragene skal fremgå af vandforsyningens takstblad. Anlægsbidrag for ejendomska-tegorier m.m., som undtagelsesvis ikke fremgår af takstbladet, skal godkendes af kommunalbestyrelsen. |
| --- | --- |
| 12.2 | Når en ejendom, der ikke tidligere har fået vand fra vandforsyningen, bliver tilsluttet, skal der betales anlægsbidrag til vandforsyningen. |
| 12.3 | Bidraget til forsyningsledningsnettet skal betales hvad enten den ledning, som ejen-dommen tilsluttes, er nyanlagt eller ældre. |
| 12.4 | Hvis en ejendom, der tidligere har fået vand fra en ældre forsyningsledning, sluttes til en ny forsyningsledning, betales ikke anlægsbidrag medmindre andet følger af 12.9. |
| 12.5 | Når et udstykningsforetagende ønsker forsyningsledninger anlagt, kan vandforsynin- gen forlange, at udstykningsforetagendet betaler anlægsbidrag til hovedanlægget og til forsyningsledningsnettet for de ejendomme, der fremkommer ved udstykningen. Vandforsyningen kan forlange, at der forud stilles sikkerhed for betalingen, og at be-taling sker, så snart forsyningsledningerne er anlagt. |
| 12.6 | Når et udstykningsforetagende har ønsket forsyningsledninger anlagt, og der i den forbindelse anlægges stikledninger til de ejendomme, der fremkommer ved udstyk- ningen, kan vandforsyningen forlange, at udstykningsforetagendet betaler bidrag til stikledningerne. Vandforsyningen kan forlange, at der forud stilles sikkerhed for be-talingen, og at betaling sker, så snart stikledningerne er anlagt. |
| 12.7 | For levering af vand til midlertidigt forbrug, f.eks. byggebrug, kan vandforsyningen fastsætte et anlægsbidrag til dækning af de udgifter, der er forbundet med etablering og reetablering af den midlertidige leverance. |
| 12.8 | Hvis forudsætningerne for et fastsat og betalt anlægsbidrag ændres som følge af en senere om- eller tilbygning eller ændret anvendelse af ejendommen, kan vandforsy- ningen forlange at ejeren betaler den forøgelse af anlægsbidraget der svarer til æn- dringen. Det medfører ikke nogen ændring i tidligere betalte anlægsbidrag, når f.eks. at lejlig-hederne i en ejendom ændres til andels- eller ejerlejligheder, eller at værelser på ple-jehjem ombygges til plejelejligheder. |
| 12.9 | Vandforsyningen kan forlange ekstra anlægsbidrag i forbindelse med væsentlig ny-investering i vandforsyningsanlægget. |

# 13   Driftsbidrag

| 13.1 | For alt leveret vand betales driftsbidrag bortset fra vand til brandslukningsformål m.v. under indsats og afprøvninger af brandhaner. |
| --- | --- |
|  | Driftsbidraget omfatter et bidrag pr. m3 vand og eventuelt tillige et fast årligt bidrag. Driftsbidrag kan forlanges betalt fra den dag, hvor vandforsyningen har påbegyndt leveringen af vand til ejendommen. Bidragene skal fremgå af vandforsyningens takstblad. |
| 13.2 | For ejendomme, hvor forsyningsmulighed efter ejers ønske er etableret, men hvor der ikke forefindes vandinstallationer, kan der forlanges driftsbidrag, der alene omfatter et fast årligt bidrag. |
| 13.3 | For vand leveret til midlertidigt brug, f.eks. byggebrug, betales driftsbidrag efter 13.1. Vandforsyningen kan dog bestemme, at der ikke betales fast bidrag. |
| 13.4 | For sprinkleranlæg, overrislingsanlæg og andre anlæg til brandslukningsformål, som normalt ikke medfører noget vandforbrug, kan der forlanges driftsbidrag, der alene omfatter et fast årligt bidrag. |
| 13.5 | For vandspild forårsaget af brud på skjulte vandinstallationer i ejendomme til bolig-formål, kan ejeren af en ejendom anmode vandforsyningen om eftergivelse for stats- afgiften af ledningsført vand. Når vandforsyningen modtager en sådan anmodning, skal vandforsyningen indsende en skriftlig og begrundet anmodning om eftergivelse til de statslige told- og skattemyndigheder. Betingelserne for eftergivelse af statsaf- giften ved vandspild fremgår af lovbekendtgørelse nr. 639 af 21. august 1998 om af- gift af ledningsført vand, jf. lov nr. 338 af 16. maj 2001 om ændring af lov om afgift af ledningsført vand (Godtgørelse ved vandspild m.v.). |
| 13.6 | Er en afregningsmåler bortkommet, blevet beskadiget eller er der konstateret utæthe- der eller fejl ved måleren, fastsættes driftsbidraget af vandforsyningen efter forhand- ling med ejeren/brugeren af en enhed bl.a. ud fra et skønnet vandforbrug i det tids- rum, hvor målingen skønnes at have været i uorden. |

# 14 Betaling af anlægs- og driftsbidrag

| 14.1 | Anlægsbidrag og driftsbidrag på ejendomsniveau |
| --- | --- |
| 14.1.1 | Anlægsbidrag, driftsbidrag og forskudsvis afholdte udgifter til arbejde ved stikled- ning eller vandinstallationer, som vandforsyningen eller kommunalbestyrelsen har foretaget eller ladet foretage efter 5.3, 5.4 eller 8.1.8, påhviler den, der har tinglyst adkomst på vedkommende ejendom. |
|  | Hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning på grunden ikke er den sam- me, betragtes bygningen som en selvstændig fast ejendom efter tinglysningslovens § 19. I sådanne tilfælde påhviler anlægsbidrag og forskudsvis afholdte udgifter til ar- bejder ved stikledning ejeren af grunden, hvorimod driftsbidrag og forskudsvis af- holdte udgifter til arbejde med vandinstallationer påhviler ejeren af bygningen. |
| 14.1.2 | Betales anlægsbidrag ikke inden den fastsatte betalingsfrist, kan vandforsyningen nægte at etablere tilslutningen. |
|  | Er tilslutning sket, kan vandforsyningen lukke for vandtilførslen, hvis lukning sker inden 6 måneder efter den fastsatte betalingsfrist. Genåbning finder først sted, når det skyldige beløb tillige med renter beregnet i henhold til lov om renter ved forsinket betaling m.v. er betalt. |
|  | Vandforsyningen kan forlange, at der for genåbning betales et gebyr, som skal frem- gå af takstbladet. |
|  | Vandforsyningen har pligt til at åbne for vandtilførsel ved ejerskifte, medmindre den ny ejer, enten ved tinglysning eller skriftlig aftale med tidligere ejer, har overtaget den tidligere ejers gæld til vandforsyningen. Der kan også i dette tilfælde forlanges gebyr for genåbningen. |
|  | Hvis aflukning af vandtilførslen ikke er sket, og ejendommen overdrages til en ny ejer, som ikke har overtaget den tidligere ejers gæld, må aflukning ikke foretages. |
| 14.1.3 | Driftsbidrag skal på opkrævningen opføres med særlige poster for hver art af afgift. |
|  | Betales driftsbidrag ikke inden for den fastsatte tidsfrist, kan vandforsyningen lukke for vandtilførslen. Genåbning finder først sted, når det skyldige beløb tillige med ren- ter beregnet i henhold til lov om renter ved forsinket betaling m.v. er betalt. Der kan også i dette tilfælde forlanges gebyr for genåbningen. |
|  | Vandforsyningen har pligt til at åbne for vandtilførsel ved ejerskifte, medmindre den ny ejer, enten ved tinglysning eller skriftlig aftale med tidligere ejer, har overtaget den tidligere ejers gæld til vandforsyningen. Der kan også i dette tilfælde forlanges gebyr for genåbning. |
| 14.1.4 | Betales de af vandforsyningen forskudsvis afholdte udgifter jf. 14.1.1 ikke inden den af vandforsyningen fastsatte frist, gælder tilsvarende bestemmelser, som anført i 14.1.2 og 14.1.3. |
| 14.2 | Driftsbidrag for ejendomme som er omfattet af § 2 i bekendtgørelse om individuel af regning efter målt forbrug |
| 14.2.1 | Vandforsyningen har pligt til individuel afregning af driftsbidrag. Den individuelle afregning skal påbegyndes senest 5 måneder efter, at vandforsyningen har modtaget skriftlig anmodning herom fra ejeren. |
|  | Ved overgang fra fælles til individuel afregning af driftsbidrag skal vandforsyningen underrette ejendommens ejer, de enkelte brugere og kommunalbestyrelsen om tids- punktet for overgangen. |
| 14.2.2 | Driftsbidrag skal på opkrævningen opføres med særlige poster for hver art af afgift. |
| 14.2.3 | Betaler en bruger ikke driftsbidraget inden for den fastsatte frist, kan vandforsynin- gen lukke for vandet. |
|  | Ved en brugers gentagne misligholdelse af sin pligt til at betale driftsbidrag, kan vandforsyningen kræve betaling af et depositum til sikkerhed for brugerens forplig- telser over for vandforsyningen. Depositumbetalingen kan maksimalt udgøre et beløb svarende til et års driftsbidrag for enheden. |
|  | Når det skyldige beløb, herunder udgifter forbundet med afbrydelse og reetablering af vandforsyningen og eventuel depositumbetaling, tillige med renter beregnet i hen- hold til lov om renter ved forsinket betaling m.v., er betalt, eller hvis der stilles be-tryggende sikkerhed for betalingen, skal genåbning finde sted. |
|  | Ved fraflytning af en enhed hæfter brugeren for betaling af driftsbidrag m.v. indtil måleraflæsning er foretaget. Eventuelt indbetalt depositum modregnes i slutopgørel- sen vedrørende driftsbidrag m.v. |
| 14.2.4 | Ejendommens ejer skal med 30 dages varsel skriftligt underrette vandforsyningen om ny brugers overtagelse af en enhed. Ved manglende underretning hæfter ejendom- mens ejer for enhedens driftsbidrag. |
| 14.2.5 | Når en ny bruger overtager en enhed, skal vandforsyningen åbne for vandet. |
| 14.2.6 | Ejendommens ejer hæfter for driftsbidrag i enheder, hvor der ingen bruger er, for fællesforbrug samt for eventuelt spild fra vandinstallationer uden for enhederne. |

# 15   Straffebestemmelser

| 15.1 | Den, der overtræder bestemmelserne i vandforsyningslovens § 14a, stk. 4, ved at anlægge forsyningsledninger i strid med en vedtaget vandforsyningsplan, § 50 ved ikke at udføre, benytte eller vedligeholde vandindlæg på forsvarlig måde, § 51, stk. 1, ved vandspild, § 52 ved ikke at efterkomme påbud om indskrænkning i vandfor- bruget eller § 64 ved at modvirke den adgang, som vandforsyningens personale har til en ejendom, jf. regulativets afsnit 4.2, 6.4, 8.1.3, 8.1.4., 10.1, og 11.1, straffes efter vandforsyningslovens § 84 med bøde. |
| --- | --- |
|  | På samme måde straffes den, der undlader at installere en afregningsmåler på vand-forsyningens foranledning, den der undlader at stille information til rådighed eller at offentliggøre denne, den der ikke afregner driftsbidraget individuelt og den der gen- tagne gange undlader at underrette om en ny brugers overtagelse af en enhed, jf. re-gulativets afsnit 9.2, 1. punktum, 11.4, 14.2.1, 2. punktum og 14.2.4, 1. punktum. |
| 15.2 | Den, der uden autorisation eller godkendelse som kompetent virksomhed udfører arbejde med installationer og ledninger m.v., som er omfattet af bestemmelserne i lov nr. 206 af 27. marts 2000 om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger, straffes med bøde efter lovens § 25. |
|  | På samme måde straffes den, der lader de nævnte arbejder udføre af personer, som efter loven ikke er berettiget til det. |
| 15.3 | Ejere og brugere som foretager indgreb i målere, der er omfattet af bestemmelserne i Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse nr. 866 af 8. december 1998 om kontrol med vandmålere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand, bryder plomben eller på anden måde påvirker målerens korrekte funktion, straffes med bøde efter bekendtgørelsens § 19. |
|  | På samme måde straffes overtrædelse regulativets 11.3. |